## Slide 1
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Système de remplissage d’eau
Système de remplissage automatique d’eau avec seuils réglables
Automatiser le remplissage lorsque le niveau descend sous un seuil bas, et déclencher la vidange en cas de dépassement d’un seuil haut.
Gain de temps
Réduction du gaspillage
Surveillance autonome
Objectif
Titre
Atouts
Diagramme fonctionnel
Entrée capteur → Unité de contrôle → Pompe/remplissage ou vidange.

## Slide 2
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Concept de base
P1 : Niveau < S_bas (réservoir trop bas)
P2 : Remplissage en cours
P3 : Niveau ≥ S_haut (débordement)
P4 : Vidange en cours
P5 : Niveau entre les seuils (OK)
Places
Transitions
On modélise en 5 places et 5 transitions
T1 : Démarrer remplissage (détection niveau < S_bas))
T2 : Atteindre S_haut (pendant le remplissage)
T3 : Démarrer vidange (débordement ⇒ on ouvre l’évacuation)
T4 : Revenir sous S_haut (fin débordement → niveau redevient OK)
T5 : Repasser sous S_bas (consommation ⇒ niveau trop bas)

## Slide 3
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 4
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 5
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 6
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 7
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 8
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Modélisation
Revenir sous S_haut
Démarrer vidange
Remplissage
Atteindre S_haut
P1
Démarrer remplissage
Vidange
Niveau < S_bas
Niveau > S_haut
Niveau Ok
Inférieur à S_bas
T1
P2
T2
P3
T3
P4
T4
P5
T5

## Slide 9
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
R=(P,T,Pre,Post)
Pre : matrice d’incidence avant (poids des arcs de places vers transitions)
Post : matrice d’incidence arrière (poids des arcs de transitions vers places)
W=Post−Pre : matrice d’incidence globale.
Définition algébrique
Formule d’évolution
Mk​=Mi​+W⋅ST
Mi: marquage initial (ex. réservoir vide : jeton sur "niveau bas")
S : vecteur de tir des transitions (1 si transition franchie, 0 sinon).
Mk​ : marquage après tir.

## Slide 10
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Marquage initial : réservoir trop bas ⇒ 𝑀0=[1,0,0,0,0].
Équation (séquence de tirs) :
Marquage initial et équation d’évolution
où S=[sT1,…,sT5]S=[s_{T1},compte combien de fois chaque transition tire
Mk​=Mi​+W⋅ST
Franchissement unitaire : tirer 𝑇𝑗Tj ​ une fois revient à 𝑀+=𝑀+𝑊⋅𝑒𝑗M+=M+W⋅ej ​ (conditions 𝑀≥𝑃𝑟𝑒∙𝑗M≥Pre∙j ​)

## Slide 11
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Marquage initial : réservoir trop bas ⇒ 𝑀0=[1,0,0,0,0].
Équation (séquence de tirs) :
Marquage initial et équation d’évolution
où S=[sT1,…,sT5]S=[s_{T1},compte combien de fois chaque transition tire
Mk​=Mi​+W⋅ST
Franchissement unitaire : tirer 𝑇𝑗Tj ​ une fois revient à 𝑀+=𝑀+𝑊⋅𝑒𝑗M+=M+W⋅ej ​ (conditions 𝑀≥𝑃𝑟𝑒∙𝑗M≥Pre∙j ​)

## Slide 12
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Simulation et graphe de marquage
État normal
Remplissage actif
Vidange active

## Slide 13
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
R=(P,T,Pre,Post)
P : {P₁, P₂, P₃, P₄, P₅} (5 places)
T : {T₁, T₂, T₃, T₄, T₅} (5 transitions)
Pre : Matrice d'incidence avant (P×T → ℕ)
Post : Matrice d'incidence arrière (T×P → ℕ)
Définition algébrique de notre réseau

## Slide 14
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Nombre de jetons consommés de chaque place par chaque transition
T₁ T₂ T₃ T₄ T₅
P₁ [ 1 0 0 0 0 ]
P₂ [ 0 1 0 0 0 ]
P₃ [ 0 0 1 0 0 ]
P₄ [ 0 0 0 1 0 ]
P₅ [ 0 0 0 0 1 ]
Construction des Matrices d’Incidence
2.1 Matrice Pre (Incidence Avant) 5×5
Notes: Explication :
Pre(P₁,T₁) = 1 : T₁ consomme 1 jeton de P₁
Pre(P₂,T₂) = 1 : T₂ consomme 1 jeton de P₂
Pre(P₃,T₃) = 1 : T₃ consomme 1 jeton de P₃
Pre(P₄,T₄) = 1 : T₄ consomme 1 jeton de P₄
Pre(P₅,T₅) = 1 : T₅ consomme 1 jeton de P₅
Toutes les autres valeurs = 0

## Slide 15
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Nombre de jetons consommés de chaque place par chaque transition
T₁ T₂ T₃ T₄ T₅
P₁ [ 0 0 0 0 0 ]
P₂ [ 1 0 0 0 0 ]
P₃ [ 0 1 0 0 0 ]
P₄ [ 0 0 1 0 0 ]
P₅ [ 0 0 0 1 0 ]
Construction des Matrices d’Incidence
2.2 Matrice Post (Incidence Arrière) 5×5
Notes: Explication :
Post(P₂,T₁) = 1 : T₁ produit 1 jeton dans P₂
Post(P₃,T₂) = 1 : T₂ produit 1 jeton dans P₃
Post(P₄,T₃) = 1 : T₃ produit 1 jeton dans P₄
Post(P₅,T₄) = 1 : T₄ produit 1 jeton dans P₅
Post(P₁,T₅) = 1 : T₅ produit 1 jeton dans P₁

## Slide 16
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
W = Post - Pre =
T₁ T₂ T₃ T₄ T₅
P₁ [ -1 0 0 0 1 ]
P₂ [ 1 -1 0 0 0 ]
P₃ [ 0 1 -1 0 0 ]
P₄ [ 0 0 1 -1 0 ]
P₅ [ 0 0 0 1 -1 ]
Construction des Matrices d’Incidence
2.3 Matrice d’Incidence
Notes: Signification :
Valeurs négatives : jetons consommés
Valeurs positives : jetons produits
Valeurs nulles : pas d'interaction

## Slide 17
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
M₀ = (1, 0, 0, 0, 0)ᵀ
Marquage Initial et Evolution
4.1 Marquage Initial
4.2 Conditions de Franchissement
Une transition Tⱼ est franchissable si : M(Pᵢ) ≥ Pre(Pᵢ,Tⱼ) pour tous les i
4.2 Equation d’Etat Fondamentale
M_{k+1} = M_k + W × S^T
Où :
M_k : marquage à l'instant k
W : matrice d'incidence
S^T : vecteur de franchissement (transpose)
Notes: Signification :
Valeurs négatives : jetons consommés
Valeurs positives : jetons produits
Valeurs nulles : pas d'interaction

## Slide 18
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
M₀ = [1, 0, 0, 0, 0]ᵀ
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 0 → 1 : Franchissement de T₁
État initial :
Vérification de franchissement :
T₁ : Pre(P₁,T₁) = 1 ≤ M₀(P₁) = 1
T₂,T₃,T₄,T₅ : Places d'entrée vides
Calcul du nouveau marquage :
Notes: Signification :
Valeurs négatives : jetons consommés
Valeurs positives : jetons produits
Valeurs nulles : pas d'interaction

## Slide 19
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
S₁^T = [1, 0, 0, 0, 0]
M₁ = M₀ + W × S₁^T
M₁ = [1] [-1 0 0 0 1] [1] [1] [-1] [0]
[0] + [ 1 -1 0 0 0] [0] = [0] + [1] = [1]
[0] [ 0 1 -1 0 0] [0] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 1 -1 0] [0] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 0 1 -1] [0] [0] [0] [0]
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 1 → 2 : Franchissement de T₂
Résultat
M₁ = (0, 1, 0, 0, 0)ᵀ
Notes: Signification :
Valeurs négatives : jetons consommés
Valeurs positives : jetons produits
Valeurs nulles : pas d'interaction

## Slide 20
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
M₁ = [0, 1, 0, 0, 0]ᵀ
S₂^T = [0, 1, 0, 0, 0]
M₂ = M₁ + W × S₂^T = [0] [-1 0 0 0 1] [0] [0] [0] [0]
[1] + [ 1 -1 0 0 0] [1] = [1] + [-1] = [0]
[0] [ 0 1 -1 0 0] [0] [0] [1] [1]
[0] [ 0 0 1 -1 0] [0] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 0 1 -1] [0] [0] [0] [0]
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 0 → 1 : Franchissement de T₁
Résultat
M₂ = (0, 0, 1, 0, 0)ᵀ

## Slide 21
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
S₃^T = [0, 0, 1, 0, 0]
M₃ = M₂ + W × S₃^T = [0] [-1 0 0 0 1] [0] [0] [0] [0]
[0] + [ 1 -1 0 0 0] [0] = [0] + [0] = [0]
[1] [ 0 1 -1 0 0] [1] [1] [-1] [0]
[0] [ 0 0 1 -1 0] [0] [0] [1] [1]
[0] [ 0 0 0 1 -1] [0] [0] [0] [0]
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 2 → 3 : Franchissement de T₃
Résultat
M₃ = (0, 0, 0, 1, 0)ᵀ

## Slide 22
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
S₄^T = [0, 0, 0, 1, 0]
M₄ = M₃ + W × S₄^T = [0] [-1 0 0 0 1] [0] [0] [0] [0]
[0] + [ 1 -1 0 0 0] [0] = [0] + [0] = [0]
[0] [ 0 1 -1 0 0] [0] [0] [0] [0]
[1] [ 0 0 1 -1 0] [1] [1] [-1] [0]
[0] [ 0 0 0 1 -1] [0] [0] [1] [1]
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 3 → 4 : Franchissement de T₄
Résultat
M₄ = (0, 0, 0, 0, 1)ᵀ

## Slide 23
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
S₅^T = [0, 0, 0, 0, 1]
M₅ = M₄ + W × S₅^T = [0] [-1 0 0 0 1] [0] [0] [1] [1]
[0] + [ 1 -1 0 0 0] [0] = [0] + [0] = [0]
[0] [ 0 1 -1 0 0] [0] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 1 -1 0] [0] [0] [0] [0]
[1] [ 0 0 0 1 -1] [1] [1] [-1] [0]
Calculs d'Évolution Étape par Étape
Étape 4 → 5 : Franchissement de T₅
Résultat
M₅ = (1, 0, 0, 0, 0)ᵀ = M₀

## Slide 24
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
M₀ = (1, 0, 0, 0, 0) --T₁--> M₁ = (0, 1, 0, 0, 0)
M₁ = (0, 1, 0, 0, 0) --T₂--> M₂ = (0, 0, 1, 0, 0)
M₂ = (0, 0, 1, 0, 0) --T₃--> M₃ = (0, 0, 0, 1, 0)
M₃ = (0, 0, 0, 1, 0) --T₄--> M₄ = (0, 0, 0, 0, 1)
M₄ = (0, 0, 0, 0, 1) --T₅--> M₅ = (1, 0, 0, 0, 0) = M₀
Séquence Complète de Franchissement
Séquence de Marquages
S_cycle^T = [1, 1, 1, 1, 1]
Vecteur de Franchissement du Cycle Complet

## Slide 25
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
M₀ + W × S_cycle^T = [1] [-1 0 0 0 1] [1] [1] [0] [1]
[0] + [ 1 -1 0 0 0] [1] = [0] + [0] = [0]
[0] [ 0 1 -1 0 0] [1] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 1 -1 0] [1] [0] [0] [0]
[0] [ 0 0 0 1 -1] [1] [0] [0] [0]
Vérification
Séquence de Marquages
Le cycle est conservatif : nous revenons au marquage initial

## Slide 26
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Pre = [1 0 0 0 0] (T₁ consomme P₁)
[0 1 0 0 0] (T₂ consomme P₂)
[0 0 1 0 0] (T₃ consomme P₃)
[0 0 0 1 0] (T₄ consomme P₄)
[0 0 0 0 1] (T₅ consomme P₅)
Résumé des matrices
Matrice Pré

## Slide 27
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
Post = [0 0 0 0 1] (T₅ produit dans P₁)
[1 0 0 0 0] (T₁ produit dans P₂)
[0 1 0 0 0] (T₂ produit dans P₃)
[0 0 1 0 0] (T₃ produit dans P₄)
[0 0 0 1 0] (T₄ produit dans P₅)
Résumé des matrices
Matrice Post

## Slide 28
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Calcul de Matrice
W = [-1 0 0 0 1]
[ 1 -1 0 0 0]
[ 0 1 -1 0 0]
[ 0 0 1 -1 0]
[ 0 0 0 1 -1]
Résumé des matrices
Matrice d’incidence

## Slide 29
UF - ENI
Réseaux de Pétri
Version 1.0 2022
Propriété du réseau
1-borné (sauf) : Maximum 1 jeton par place
Vivant : Toutes transitions franchissables dans le cycle
Conservatif : Nombre total de jetons = 1 constant
Réversible : Retour toujours possible à l'état initial